DOPLNĚNÁ VERZE !!!

Vážení,

Obec Prachovice,

IČO 270733

DIČ CZ00270733,

adresa 		Obecní úřad Prachovice

Chrudimská 50

538 04 Prachovice

jako zadavatel (dále jen zadavatel), Vás jako potenciálního uchazeče (dále jen uchazeč) vyzývá k podání nabídky na akci

## „Výměna oken čp.23 a 153-155“

# Popis

Jedná se o výměnu oken a dveří ve dvou jí vlastněných budovách a to v budově, kde sídlí pošta a jsou zde 3 byty (č.p.23) a v budově s č.p. 153 až 155, kde jsou tři obchody (zde budou vyměňovány i výlohy) a nájemní byty. Vizte fotografie níže.

Severozápadní, jihozápadní a jihovýchodní strany č.p.23

Jihovýchodní strana č.p. 153-155

Severozápadní strana č.p. 153-155

V č.p.23 se jedná o výměnu oken a dveří těchto rozměrů (v cm):

| Č.p.23 | ks | výška | šířka |
| --- | --- | --- | --- |
| okna | 2dílná | 21 | 185 | 108 |
|  | 1dílná | 8 | 123 | 47 |
| dveře |  | 1 | 187 | 122 |
|  |  | 1 | 200 | 90 |

V č.p. 153-155 se jedná o výměnu oken, dveří a výloh těchto rozměrů (v cm):

| Č.p.153-155 | ks | výška | šířka |
| --- | --- | --- | --- |
| okna | 3dílná | 26 | 132 | 208 |
|  | 2dílná | 22 | 118 | 134 |
|  | 1dílná | 33 | 117 | 57 |
| dveře | 2dílné | 3 | 222 | 164 |
|  | 2dílné | 3 | 277 | 147 |
| výlohy |  | 3 | 167 | 242 |
|  |  | 2 | 167 | 167 |
| dveře ob. |  | 2 | 228 | 96 |
|  | 2dílné | 1 | 228 | 167 |
| sklepní okna |  | 21 | 40 | 60 |

# Provedení oken, dveří a výloh (podrobnosti vizte přílohu 2):

## Pětikomorový rám (minimálně), šíře minimálně 68 mm pro umožnění budoucího zateplení budov, třídy A dle ČSN EN 12608 tzn. tloušťka stěny 3mm.

## Dvojsklo 4-16-4 mm.

## Barva bílá u č.p. 153-155 a kombinovaná u č.p. 23.

## Vnější parapety z ocelového plechu šíře 20cm.

## U č.p. 153-155 zůstanou vnitřní betonové parapety zachovány, eventuelní výměnu si nájemníci sjednaní za koordinace zadavatele na vlastní náklady.

## U č.p.23 budou instalovány vnitřní plastové parapety bílé barvy.

## Vnitřní žaluzie budou instalovány pouze v oknech pošty (6 oken 185x108 cm), eventuelní instalaci v oknech bytů si nájemníci sjednaní za koordinace zadavatele na vlastní náklady.

## Osazení oken do připojovací spáry (dle ČSN 73 0540-2) pomocí parotěsné fólie (tzv. třívrstvé ošetření), NE POUZE pomocí vyplnění PUR pěnou.

## V oknech kuchyní (12 oken v č.p. 153-155 a 3 okna v č.p.23) opatření okna větrací štěrbinou pro přívod vzduchu vzhledem k používání plynových spotřebičů s průtokem vzduch 22 m3/h

## Součástí nabídky je i spojovací a kotvicí materiál.

# Realizace:

## Montáže a demontáže včetně likvidace odpadu a zednických prací.

## Montáže i demontáže se budou provádět v případě 1. a 2. nadzemního podlaží zevnitř objektu.

## U č.p.23 v části, kde sídlí pošta, bude třeba provést výměnu v době čtvrtek odpoledne až sobota. Termín výměny je třeba dohodnout 14 dní předem z důvodu provozních opatření na straně České pošty. Během výměny bude provedena demontáž mříží a jejich odevzdání zadavateli.

## Výměny bude třeba provádět s maximálním ohledem na stávající nájemníky, všechna okna resp. dveře resp. výlohy jednotlivého nájemníka vždy v těsné časové návaznosti a pokud možno během jednoho dne.

## Termín provedení: duben až červen 2013

## Termín výroby oken: březen až duben 2013

# Nutné podmínky účasti ve výběrovém řízení

## Uchazeč akceptuje provedení v souladu s odstavci 2 a 3

## Uchazeč souhlasí se zveřejněním části nabídky dle bodu 5.2 a finální smlouvy (pokud zakázku získá) na webových stránkách obce.

## Součástí smlouvy o dílo bude závazek vítězného uchazeče / dodavatele, že pro případ pozdější reklamace a pochybností o kvalitě dodaných oken provede eventuelní vyjmutí, rozříznutí rámu, otestování a uvedení do původního stavu před vyjmutím na svůj náklad.

## Na zpracování nabídky nesmí s uchazečem spolupracovat ani být placen kterýkoliv ze zaměstnanců zadavatele. Nerespektování této skutečnosti je důvodem k vyloučení z výběrového řízení. Veškerá spolupráce zaměstnanců zadavatelů se může uskutečňovat pouze ve smyslu bodu 10.

## Nabídku zpracovává uchazeč na vlastní náklady.

## Výsledek výběru dodavatele bude zveřejněn na www.obecprachovice.cz včetně uzavřené smlouvy.

# Požadavky na způsob zpracování nabídky

## Nabídka musí být zpracována v českém nebo slovenském jazyce.

## Vaše nabídky budou hodnoceny podle níže uvedených kritérií, jejichž hodnoty prosím uveďte na zvláštním listě (Příloha 1) a zařaďte na začátek Vaší nabídky

.

| Kritérium | Váha | Vliv na celkové hodnocení |
| --- | --- | --- |
| Cena v Kč bez DPH | 70% | Čím nižší hodnota, tím lepší hodnocení |
| Záruka v měsících | 20% | Čím vyšší hodnota, tím lepší hodnocení |
| Celková délka montáže ve dnech | 10% | Čím nižší hodnota, tím lepší hodnocení |
| Celkem | 100% |  |

## Dále v nabídce prosím uveďte:

### Cenu dodaných oken bez DPH

### Cenu demontáže starých oken

### Cenu montáže nových oken včetně zednických prací

### Cenu likvidace odpadu

### Platební podmínky

### Výše smluvní pokuty, která bude uložena v případě nesplnění nebo porušení povinnosti vyplývající ze smlouvy (oboustranně)

### Výrobce oken

### Koeficient tepelného prostupu oken ve Wm-2K-1

### Subdodavatele, včetně adresy, IČ a DIČ, pokud hodnota podílu jejich subdodávek přesáhne 20% celkové hodnoty akce

### Příslušné atesty a certifikáty nabízených oken. U vítězného uchazeče je nutností dodat k uzavírané smlouvě ověřené atesty a certifikáty.

### Ostatní skutečnosti dle Vašeho uvážení

## K nabídce prosím přiložte návrh smlouvy o dílo. Tento návrh musí obsahovat pro případ pozdější reklamace a pochybností o kvalitě dodaných oken klauzuli, že eventuelní vyjmutí, rozříznutí rámu, otestování a uvedení do původního stavu před vyjmutím jde na náklad vítězného uchazeče / dodavatele.

## Vzhledem k tomu, že má zadavatel omezené archivační možnosti, je požadována minimalistická verze nabídky, tj. prostý oboustranný výtisk na papíře A4 v jednom rohu sešitý sešívačkou, v případě většího množství listů ve více takto sešitých svazcích.

# Vaši nabídku, ve které se jednoznačně vyjádříte, že akceptujete Nutné podmínky účasti ve výběrovém řízení dle odstavce 4, vložte do zapečetěné obálky označené heslem Výměna oken čp.23 a 153-155, kterou vložte do další obálky a zašlete doporučeně v takovém termínu, aby byla doručena do uzávěrky podávání nabídek, která je 29.1.2013 do 14.00 hod., na adresu zadavatele, nebo doručte osobně na obecní úřad do stejného termínu. Budete-li nabídku doručovat osobně, není nutné používat dvě obálky, ale pouze zapečetěnou obálku s tím, že doručitel přebírající pracovnici výslovně upozorní na to, že se jedná o nabídku do výběrového řízení, která nesmí být před uzávěrkou výběrového řízení otevřena.

# Žádné z údajů nabídky nesmějí doručeny v takové podobě, která by umožňovala jejich shlédnutí před termínem uzávěrky, např. faxem či e-mailem. Nedodržení této zásady znamená vyloučení z výběrového řízení. Z tohoto důvodu probíhá doručení poštou či kurýrní službou ve dvou obálkách, aby nedošlo k otevření vlastní nabídky, ale pouze zásilky, která obsahuje obálku s nabídkou.

# Po uplynutí termínu uzávěrky Vás žádáme o doručení Vaší nabídky v elektronické verzi (pdf, doc, xls) na e-mailovou adresu starostky a místostarosty obce.

# V případě nezájmu o účast v tomto výběrovém řízení Vás prosíme o krátké sdělení e-mailem.

# Pokud byste vyžadovali prohlídku objektů, která je zároveň jednou z možností pro konzultace zadání s pracovníky zadavatelů, dojednejte si prosím termín této prohlídky s panem Františkem Katrušinem, mobil 607532782, e-mail katrusin.ou@seznam.cz, nebo s jednou z níže podepsaných osob. Tyto osoby jsou určeny jako jediné, přes které bude probíhat do konečného rozhodnutí o dodavateli a podpisu smlouvy veškerá komunikace.

# Vyhodnocení nabídek bude provedeno v souladu se „Směrnicí č.11/2012 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Prachovice“ do 6.2.2013 tříčlennou komisí a to bez účasti uchazečů. Směrnice je umístěna na adrese http://www.obecprachovice.cz/NewFiles/soubory/verejnezakazky/20121216-smernice11.pdf

# Vyhodnocení se bude realizovat, za předpokladu, že splníte nutné podmínky účasti, na základě Vámi dodané nabídky – hodnot kritérií dle odst. 5.2. Jednotlivým hodnotám kritérií se lineární interpolací na základě srovnání s ostatními nabídkami přiřadí hodnoty 1 (nejhorší) až 5 (nejlepší). Celkové hodnocení bude následně skalárním součinem vektoru hodnot získaných lineární interpolací a vektoru vah kritérií.

# O výsledku budete vyrozuměni. Toto vyrozumění bude mít charakter oznámení, že jste byli vybráni, že postupujete do dalšího kola (rozhodne-li se zadavatel pro jeho uspořádání), nebo že jste neuspěli. Na www.obecprachovice.cz si budete moci prohlédnout výsledné vyhodnocení a po uzavření smlouvy s vítězným uchazečem i tuto smlouvu.

# Na základě předběžného cenového průzkumu, kdy se cena pohybuje do 1 milionu Kč bez DPH, se dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), jedná o zakázku malého rozsahu ve smyslu § 12 odst. 3 zákona, jejíž zadávání se v souladu s ust. § 18 odst. 5 zákona neřídí zákonem.

Mimo Vaší firmu byla tato poptávka zaslána i na dalších 8 uchazečů a je umístěna na www.obecprachovice.cz, takže se mohou zúčastnit i další neobeslaní uchazeči.

Těšíme se na Vaši nabídku, předem děkujeme za její zpracování a jsme s pozdravem

| Ing. Jan Lang, MBA |  | Mgr. Bohuslava Čepová |
| --- | --- | --- |
| Místostarosta obce Prachovice |  | Starostka obce Prachovice |
| GSM 734370354 |  | tel. 469660882 |
| e-mail jan.lang@seznam.cz |  | e-mail starostka@obecprachovice.cz |

Zasláno pouze e-mailem.

Příloha 1

Titulní list nabídky pro akci:

## „Výměna oken čp.23 a 153-155“

Zadavatel: Obec Prachovice

Uchazeč:

| Kritérium | Hodnota |
| --- | --- |
| Cena v Kč bez DPH |  |
| Záruka v měsících |  |
| Celková délka montáže ve dnech |  |

Datum:

Podpis a eventuelně razítko:

Příloha č.2

Specifikace: Okna pošta čp.23 a obchodní dům čp.153-155

Položka: 1         Počet ks:2       Rozměr rámu   2400x2830  mm

Barva Bílá

Rám 76mm+Al práh-novostavby

Pevné zasklení

Křídlo dv.-Al práh-DOVNITR OTV

Výplň  :

PVC deska 24mm bílá

cx 33.2-14-F4,       U=1.1 CHU

Kování : FIX, Vchodové křídlo OP

Podkladový profil 30mm

Poloha : PRODEJNY

Těsnění: Černé těsnění

bezpečnostní dvojsklo

Parapet vnitřní PVC barva bílý,

venk. parapet pozink,  tl. 0,55mm

Položka: 2         Počet ks:4       Rozměr rámu   2400x2210  mm

Barva Bílá

Rám 68mm

Pevné zasklení

Výplň  :

PVC deska 24mm bílá

cx 33.2-14-F4, U=1.1 CHU

Kování : FIX

Podkladový profil 30mm

Poloha : PRODEJNY

Těsnění: Černé těsnění

bezpečnostní dvojsklo

PVC deska

Parapet vnitřní PVC barva bílá,

venk. parapet pozink,  tl. 0,55mm

Položka: 3         Počet ks:1       Rozměr rámu   1650x2830  mm

Barva Bílá

Rám 76mm+Al práh-novostavby

Pevné zasklení

Křídlo dv.-Al práh-DOVNITR OTV

Stulp  : Klapačka střední 44mm

Výplň  :

PVC deska 24mm bílá

cx 33.2-14-F4,       U=1.1 CHU

Kování :

FIX, Vchod.křídlo levé s klapačkou

Vchodové křídlo OP

Poloha : MLÉKÁRNA

Těsnění: Černé těsnění

bezpečnostní dvojsklo

PVC deska

Dveřní sestava - madlo/klika +FAB

Položka: 4         Počet ks:1       Rozměr rámu   1080x2200  mm

Barva Bílá

Rám 76mm+Al práh-novostavby

Křídlo dv.-Al práh-DOVNITR OTV

Příčky : Příčka 86mm

Výplň  :

cx 33.2-14-F4,       U=1.1 CHU

PVC deska 24mm bílá

Kování : Vchodové křídlo OP

Poloha : VCHODOVÉ DVEŘE ŘEZNÍK

Těsnění: Černé těsnění

bezpečnostní dvojsklo

PVC desku

Dveřní sestava - madlo/klika +FAB

Položka: 5         Počet ks:1       Rozměr rámu   1600x2210  mm

Barva Bílá

Rám 68mm

Pevné zasklení

Sloupky: Sloupek 86mm

Výplň  :

PVC deska 24mm bílá

cx 33.2-14-F4,       U=1.1 CHU

Kování : FIX

Podkladový profil 30mm

Poloha : PRODEJNY

Těsnění: Černé těsnění

bezpečnostní dvojsklo

PVC deska

Parapet vnitřní PVC barva bílý

venk. parapet,pozink, tvar

"Z1",tl. 0,55mm

Položka: 6         Počet ks:1       Rozměr rámu   2100x2200  mm

Barva Bílá

Rám 76mm+Al práh-novostavby

Pevné zasklení

Křídlo dv.-Al práh-DOVNITR OTV

Výplň  :

cx 33.2-14-F4,       U=1.1 CHU

PVC deska 24mm bílá

Kování : FIX, Vchodové křídlo OP

Podkladový profil 30mm

Spojky : Spojovací profil - 3mm

Poloha : BOČNÍ VCHOD

Těsnění: Černé těsnění

bezpečnostní dvojsklo

PVC deska

Parapet vnitřní: PVC barva bílý

venk. parapet pozink, tl. 0,55mm

Dveřní sestava - madlo/klika +FAB

Položka: 7         Počet ks:6       Rozměr rámu   1340x1170  mm

Barva Bílá

Rám 68mm

Křídlo Z60mm

Stulp  : Klapačka střední 44mm

Výplň  :

F4-16-F4,U=1.1  CHU    Rw=30dB

Kování :

Okenní kř. OSL-hlavní ke klap.

Okenní kř. pravé s klapačkou

Podkladový profil 30mm

Poloha : SCHODIŠTĚ

Těsnění: Černé těsnění

izolační dvojsklo

Parapet vnitřní PVC  barva bílý

venk. parapet   pozink,

Položka: 8         Počet ks:13      Rozměr rámu   1350x1170  mm

Barva Bílá

Rám 68mm

Křídlo Z60mm

Stulp  : Klapačka střední 44mm

Výplň  :

F4-16-F4,U=1.1  CHU    Rw=30dB

Kování :

Okenní kř. levé s klapačkou

Okenní kř. OSP-hlavní ke klap.

Podkladový profil 30mm

Poloha : 12 ks BYT + 1 ks PRODEJNA

Těsnění: Černé těsnění

Větrací štěrbina pro plynové spotřebiče typu A

izolační dvojsklo

Parapet vnitřní: nepoptává se

venk. parapet , tl. 0,55mm

Položka: 9         Počet ks:30      Rozměr rámu    600x1170  mm

Barva Bílá

Rám 68mm

Křídlo Z60mm

Výplň  :

F4-16-F4,U=1.1  CHU  Rw=30dB

Kování : Okenní kř. OSL

Podkladový profil 30mm

Poloha : BYT a PRODEJNA

Těsnění: Černé těsnění

Polovina (15ks) s větrací štěrbinou pro plynové spotřebiče typu B

Parapet vnitřní: nepoptává se

venk. parapet  pozink, tl. 0,55mm

Položka: 10        Počet ks:10      Rozměr rámu    580x550   mm

Barva Bílá

Rám 68mm

Křídlo Z60mm

Výplň  :

F4-16-F4,U=1.1  CHU    Rw=30dB

Kování : Okenní kř. výklopné

Podkladový profil 30mm

Poloha : SKLEPNÍ OKNO

Těsnění: Černé těsnění

izolační dvojsklo

Parapet vnitřní: nepoptává se

venk. parapet pozink, tl. 0,55mm

Položka: 11        Počet ks:8       Rozměr rámu    880x570   mm

Barva Bílá

Rám 68mm

Křídlo Z60mm

Výplň  :

F4-16-F4,U=1.1  CHU    Rw=30dB

Kování : Okenní kř. výklopné

Podkladový profil 30mm

Poloha : SKLEPNÍ OKNO

Těsnění: Černé těsnění

izolační dvojsklo

Parapet vnitřní: nepoptává se

venk. Parapet, pozink, tl. 0,55mm

Položka: 12        Počet ks:25      Rozměr rámu   2080x1320  mm

Barva Bílá

Rám 68mm

Křídlo Z60mm

Stulp  : Klapačka střední 44mm

Sloupky: Sloupek 86mm

Výplň  :

F4-16-F4,U=1.1  CHU    Rw=30dB

Kování :

Okenní kř.1 OSL-hlavní ke klap.

Okenní kř.2 pravé s klapačkou

Okenní kř.3 OSP

Podkladový profil 30mm

Poloha : BYT

Těsnění: Černé těsnění

Parapet vnitřní: nepoptává se

venk. parapet pozink, tl. 0,55mm

Položka: 13        Počet ks:3       Rozměr rámu   1690x2200  mm

Barva Bílá

Rám 76mm+Al práh-novostavby

Křídlo dv.-Al práh-DOVNITR OTV

Stulp  : Klapačka střední 44mm

Příčky : Příčka 86mm

Výplň  : cx 33.2-14-F4, U=1.1 CHU

Kování :

Vchodové křídlo OL

Vchod.křídlo pravé s klapačkou

Poloha : VCHODOVĚ DVEŘE

Těsnění: Černé těsnění

Dveřní sestava - madlo/klika +FAB

_____________________________________________________________________________

Položka: 14        Počet ks:3       Rozměr rámu   1450x2800  mm

Barva Bílá

Rám 76mm+Al práh-novostavby

Pevné zasklení

Křídlo dv.-Al práh-DOVNITR OTV

Stulp  : Klapačka střední 44mm

Sloupky: Sloupek 86mm

Příčky : Příčka 86mm

Výplň  :

PVC deska 24mm bílá

cx 33.2-14-F4,       U=1.1 CHU

Kování :

FIX, Vchod.křídlo levé s klapačkou

Vchodové křídlo OP

Poloha : VCHODOVÉ DVEŘE

Těsnění: Černé těsnění

Dveřní sestava - madlo/klika +FAB

Položka: 15        Počet ks:21      Rozměr rámu   1050x1820  mm

Barva Dub tmavý/Bílá

Rám 68mm

Křídlo Z60mm

Stulp  : Klapačka střední 44mm

Sloupky: Sloupek 86mm

Výplň  :

F4-16-F4,U=1.1  CHU    Rw=30dB

Kování :

Okenní kř.1 pevné

Okenní kř.2 OSL-hlavní ke klap.

Okenní kř.3 pravé s klapačkou

Podkladový profil 30mm

1 x rozš.20mm - v barvě

Poloha : POŠTA

Těsnění: Černé těsnění

Parapet vnitřní PVC barva bílý

Pákový ovladač – nepoptává se, horní okno bude fixní – POZOR!! NESOUHLASÍM S OBRÁZKEM!!

venk. parapet pozink,tl. 0,55mm

Položka: 16        Počet ks:8       Rozměr rámu    460x1210  mm

Barva Dub tmavý/Bílá

Rám 68mm

Křídlo Z60mm

Výplň  :

F4-16-F4,U=1.1  CHU    Rw=30dB

Kování : Okenní kř. OP

Podkladový profil 30mm

Poloha : POŠTA

Těsnění: Černé těsnění

Parapet vnitřní PVC barva bílý,

venk. parapet  pozink, tl. 0,55mm

Položka: 17        Počet ks:1       Rozměr rámu   1420x1920  mm

Barva Dub tmavý/Bílá

Rám 76mm+Al práh-novostavby

Křídlo dv.-Al práh-DOVNITR OTV

Stulp  : Klapačka střední 44mm

Výplň  :

PVC deska 24mm jednostr. barva

Kování :

Vchod.křídlo levé s klapačkou

Vchodové křídlo OP

Poloha : POŠTA - VCHODOVĚ DVEŘE

PLNÉ

Těsnění: Černé těsnění

Bezbariérový přístup

Samozavírač GEZE TS 4000, bílá s ramenem s aretací

Dveřní sestava - madlo/klika +FAB

Položka: 18        Počet ks:1       Rozměr rámu   1500x2700  mm

Barva Dub tmavý/Bílá

Rám 76mm+Al práh-novostavby

Pevné zasklení

Křídlo dv.-Al práh-DOVNITR OTV

Stulp  : Klapačka střední 44mm

Výplň  :

cx 33.2-14-F4,       U=1.1 CHU

PVC deska 24mm jednostr. barva

Kování :

FIX, Vchod.křídlo levé s klapačkou

Vchodové křídlo OP

Poloha : POŠTA - VCHODOVĚ DVEŘE

Těsnění: Černé těsnění

Samozavírač GEZE TS 4000, bílá

Rameno s aretací pro samoz. GEZE

Dveřní sestava - madlo/klika +FAB

# Text boxes

645

2185

2260

570

590

30

2210

1450

950

2830

2400

1

2

3

30

1640

570

30

2210

2240

2400

1

2

746

2084

2260

570

825

825

2830

1650

1

2

3

746

1454

540

540

2200

1080

1

30

1640

570

30

2210

2240

1600

1

2

720

30

1450

1300

800

2200

2100

1

2

670

670

30

1170

1200

1340

1

2

675

675

30

1170

1200

1350

1

2

30

1170

1200

600

1

30

550

580

580

1

30

570

600

880

1

694.7

669.7

715.7

30

1320

1350

2080

1

2

3

782

1418

845

845

2200

1690

1

2

806.3

1993.7

2240

560

725

725

2800

1450

1

2

3

30

1280

540

525

525

20

30

1820

1050

20

1850

1070

1

2

3

30

1210

1240

460

1

566

854

1920

1420

1

2

776.3

1923.7

2150

550

539.7

960.3

2700

1500

1

2

3

4